## Slide 1
Vision-Guided Peony Interrow Weeder: Design and Prototype Validation
纯视觉芍药行间除草机器人
设计与样机验证 · 组会汇报 2026-09-16
汇报人：dangan
本周期进展：除草机构选型完成；进土深度反馈缺失，提请讨论

## Slide 2
立题与约束
除草机构选型
设计与控制原理
进土深度问题
进度与下一步
纯视觉芍药行间除草机器人 · 组会汇报 · 2026-09-16
2
行间除草是芍药管理的劳力与成本瓶颈
1. 人工 0.3~0.5 亩/(人·天)，占种植管理总成本 40% 以上 2. 双子叶作物行内无法选择性施药，零农残下化学除草不可用 3. 芍药为多年生宿根作物，生长早期冠层覆盖度低 4. 株间除草不在范围内，只做行间，绕开单株识别难题
问题由农艺约束提出，不是由算力提出

## Slide 3
立题与约束
除草机构选型
设计与控制原理
进土深度问题
进度与下一步
纯视觉芍药行间除草机器人 · 组会汇报 · 2026-09-16
3
农艺约束框定了样机的设计边界
行距
30~60 cm，轮距与刀间距机械可调
地形
坡地 5~15°
目标耕深
30 mm、误差 ±5 mm（设计目标，未实测）
物候
多年生宿根，早期冠层覆盖度低
未登记项
株丛直径、杂草种名、作业次数 → 待实测
凡未登记的量一律标待实测，不用常识补值

## Slide 4
立题与约束
除草机构选型
设计与控制原理
进土深度问题
进度与下一步
纯视觉芍药行间除草机器人 · 组会汇报 · 2026-09-16
4
八类除草机构逐个筛，六类被排除
1. 评价维度：通过性·伤苗风险·入土稳定性·抗堵·窄行适配·造价 2. 圆盘割刀、旋转锄：需附加驱动且扰动大，易伤宿根根系 3. 立式除草轮与梳齿轮、往复切割器：面向密植株间，窄行间通过性差 4. 激光与火焰、机械臂拔草：能耗与节拍不匹配，决策 D2 已排除 5. 化学除草：行内无选择性，零农残要求下不可用
属针对性检索而非系统综述，商品机型文献缺口已登记

## Slide 5
立题与约束
除草机构选型
设计与控制原理
进土深度问题
进度与下一步
纯视觉芍药行间除草机器人 · 组会汇报 · 2026-09-16
5
入选两类：鸭掌铲主选，弹齿作对比
鸭掌铲 —— 主选
1. 铲刃切削，切根干净 2. 结构简单，与三梁升降兼容 3. 幅宽尚未登记，需补测 4. 受力可算：铲面切削阻力模型
弹齿 —— 作对比保留
1. 峰值阻力低，抗冲击好 2. 切根深度一致性差 3. 已登记：250 mm 五齿 4. 作对照，不当主方案
对比前须先补铲幅，否则两把刀条件不对等

## Slide 6
立题与约束
除草机构选型
设计与控制原理
进土深度问题
进度与下一步
纯视觉芍药行间除草机器人 · 组会汇报 · 2026-09-16
6
技术路线：单一相机到刀具位移的四段链路
语义分割 作物墙
→
双墙拟合 导航线
→
横向偏差解算
→
底盘与中间刀执行
1. 不依赖 RTK 与激光雷达，横向位置全部来自单目相机 2. 车端只做采集与执行，PC 集中决策
每一段都要能被独立量测，否则误差无法归因

## Slide 7
立题与约束
除草机构选型
设计与控制原理
进土深度问题
进度与下一步
纯视觉芍药行间除草机器人 · 组会汇报 · 2026-09-16
7
跨 4 行作业，3 条草带由 2 侧刀加 1 中间刀清除
1. 底盘跨 4 行芍药通过，一次作业清除 3 条行间草带 2. 左右 2 把侧刀固定在刀梁上，只管进土不管横移 3. 中间 1 把刀装在滑台上，可左右横移做主动对行 4. 3 根电推杆分别管三个刀梁的升降（48 V，行程 200 mm） 5. 控制板 STM32F407ZGT6，48 V 输入经 DC-DC 出 24 V 与 12 V
主动对行这件事天然只发生在中间刀上

## Slide 8
立题与约束
除草机构选型
设计与控制原理
进土深度问题
进度与下一步
纯视觉芍药行间除草机器人 · 组会汇报 · 2026-09-16
8
底盘粗纠偏加刀具细对行，比只纠底盘更可行
只靠底盘纠偏
1. 整车惯量大、响应慢 2. 厘米级细对行会走成蛇形 3. 坡地侧滑与轮胎变形难补偿
底盘纵向 + 刀具横向
1. 底盘保持沿行，只做粗纠 2. 小惯量滑台做厘米级细对行 3. 滑台 300 mm 行程，尚未接线
两级分工是后续所有试验设计的组织方式

## Slide 9
立题与约束
除草机构选型
设计与控制原理
进土深度问题
进度与下一步
纯视觉芍药行间除草机器人 · 组会汇报 · 2026-09-16
9
分割选 DeepLabV3+，峰值 mIoU 0.7459
1. 任务是二分类：作物 / 背景（背景含杂草与裸土） 2. 选 DeepLabV3+ 配 MobileNetV2：端侧算力与实时性优先 3. 不追高分辨率网络：要的是墙的位置，不是像素级轮廓 4. 训练 202 轮，验证集 mIoU 峰值 0.7459 出现在第 76 轮 5. 同批指标：dice 0.7762@78、mPA 0.8643@129、前景 IoU 0.6352
以上为夏季域验证集结果，秋季域指标尚未产出

## Slide 10
立题与约束
除草机构选型
设计与控制原理
进土深度问题
进度与下一步
纯视觉芍药行间除草机器人 · 组会汇报 · 2026-09-16
10
分割分数不等于能导航，评价要分三层
1. 大片裸土分对，不保证近作物那几十像素边界准 2. 对刀具而言，少量边界像素错就可能造成明显偏移 3. 三层评价：分割指标 / 导航线误差与失效 / 田间效果 4. 真值必须独立标注，不能拿算法自己的输出当真值 5. 实际输出与失效样例：现场演示，未放入本 PPT
目前只有第一层有数，后两层的真值还没标

## Slide 11
立题与约束
除草机构选型
设计与控制原理
进土深度问题
进度与下一步
纯视觉芍药行间除草机器人 · 组会汇报 · 2026-09-16
11
行墙提取分远近两场，三条目标线要分开
去畸变
→
IPM 投影
→
双墙拟合
→
远/近场中心线
→
横向偏差
1. 作物行中心 / 通道中心 / 作业带中心，三者可能不重合 2. 不重合的原因：农艺保护带、叶片伸展、刀具宽度 3. 现状：IPM 梯形与尺度仍为硬编码，低机位标定未做
第三条线才是刀具要走的那条，须在论文里定义清楚

## Slide 12
立题与约束
除草机构选型
设计与控制原理
进土深度问题
进度与下一步
纯视觉芍药行间除草机器人 · 组会汇报 · 2026-09-16
12
轨迹跟踪用 PD 加横向速率阻尼
1. 控制律 PD(e, ė)：e 为横向偏差，ė 由相邻帧估计 2. 为什么加 ė：只看 e 会振荡，阻尼项用来压超调 3. 时延补偿取 e + ė·τ，不用前移量 v·τ（两者不同源） 4. 当前 AUTO 只发左右轮速，四轮转角在 AUTO 下强制回零 5. 转向几何按前轮 Ackermann + 后轮回正，属实现细节
差速 AUTO 的结果不能写成四轮转向自主控制已实现

## Slide 13
立题与约束
除草机构选型
设计与控制原理
进土深度问题
进度与下一步
纯视觉芍药行间除草机器人 · 组会汇报 · 2026-09-16
13
中间刀控制的关键不在参数，在误差定义
1. 相机固连车体，滑台横移并不改变图像里的偏差量 2. 真闭环误差应为：目标刀位 − 刀位实测 q 3. 现状：主入口把图像偏差直接送进位置式 PID 4. 纯函数复现：保持 20 mm 偏差，34 s 累积至 50 mm 限幅 5. 应分开描述：视觉外环 / 位置前馈 / 伺服内环
误差来源讲清之前，不提主动对刀闭环已完成

## Slide 14
立题与约束
除草机构选型
设计与控制原理
进土深度问题
进度与下一步
纯视觉芍药行间除草机器人 · 组会汇报 · 2026-09-16
14
升降管三梁、横移管中间刀，两套机构
升降
3×电推杆 48 V／200 mm／10 mm/s／3000 N，被动进土
横移
48 V 直流伺服 + 300 mm 导轨 + 8 mm 导程丝杆
控制形态
固件为二值开关，仅提刀／落刀两态
默认态
上电全提刀；急停时三梁同时提刀
待确认
滑台未接线；刀梁接入待继电器板实物
10 mm/s 意味着全程 20 s，急停提刀时间指标要重评

## Slide 15
立题与约束
除草机构选型
设计与控制原理
进土深度问题
进度与下一步
纯视觉芍药行间除草机器人 · 组会汇报 · 2026-09-16
15
开放问题：进土深度目前没有可用反馈
1. 电推杆只有供电与方向控制，无任何位置反馈通路登记 2. 协议 TOOL 帧只含横向偏移与升降位，没有深度字段 3. 板上三个限位是滑台防撞，不参与定深 4. 现有硬件下唯一可用量是时间：10 mm/s、全程 20 s 5. 后果：入土深度不能闭环，也给不出实测值
这直接影响春季能否解释除草率与伤苗率

## Slide 16
立题与约束
除草机构选型
设计与控制原理
进土深度问题
进度与下一步
纯视觉芍药行间除草机器人 · 组会汇报 · 2026-09-16
16
三条候选解法，倾向先用限深轮机械定深
① 外置行程测量
拉线位移计／电位计／标尺读数，改动最大
② 时间推算
t×10 mm/s，须先实测重复定位能否达 ±5 mm
③ 限深轮定深
机械保证深度，推杆只管升降；改动最小可先上田（默认）
判定依据
决策 D6：台架达不到 ±5 mm 再加深度反馈
请组会给意见：走③作默认，还是必须一步到位上①

## Slide 17
立题与约束
除草机构选型
设计与控制原理
进土深度问题
进度与下一步
纯视觉芍药行间除草机器人 · 组会汇报 · 2026-09-16
17
进度按验证门讲，不按完成度百分比讲
已完成
设计定义、代码实现、固件可复现编译 0 错误
卡在哪
烧录→对拍→安全实测是串行门槛，不是没做
本周期死线
10 月中前秋季窗口：采集 + 自主沿行预实验
秋季做
刀抬起空跑，只测沿行偏差与失效记录
春季做
刀控接入、主动刀对固定刀、除草率与伤苗率
禁止实车 AUTO 与带动力接线的门槛，目前仍未解除

## Slide 18
汇报完毕，敬请批评指正！
讨论：① 进土深度走哪条路 ② 鸭掌铲幅宽何时补测 ③ 春季田块需书面确认 ｜ 全部依据与台账在仓库可查