## Slide 1
研究背景
总体方案
理论方法
试验设计
进度与计划
纯视觉芍药行间除草机器人 · 组会进展汇报 · 2026-09-07
5
理论一：单目视觉双墙约束的对行方法
1. 分割出左右行墙，各自最小二乘拟合 x = a·y + b 2. 中心线取两墙加权中点，权重按拟合内点率门控 3. 遮挡场景引入像素密度偏置，改用按行投票裁剪拟合 4. 消融验证：稠密遮挡下中心线误差 25.5px 降至 0.5px 5. 远场中心线供底盘导航，近场供中间刀，双预视点分工