## Slide 1
研究背景
总体方案
理论方法
试验设计
进度与计划
纯视觉芍药行间除草机器人 · 组会进展汇报 · 2026-09-07
7
理论三：无线链路时延的前馈补偿
1. 补偿律：e_exec = e_meas + ė·τ，开环前馈不改特征方程 2. 时延统计取滚动中位数，对 Wi-Fi 重尾分布稳健 3. p95 超过 50ms 触发告警，500ms 断链强制急停 4. 可验证预言：关补偿时 RMS 偏差恶化量应正比于 τ·v 5. 补偿置于工程实现章节，方法贡献聚焦在对行本身