## Slide 1
研究背景
总体方案
理论方法
试验设计
进度与计划
纯视觉芍药行间除草机器人 · 组会进展汇报 · 2026-09-07
10
三组对比试验覆盖方法、机构与工程三层
三组对比试验
1. 方法层：主动对行 vs 固定刀（各 5 趟） 2. 机构层：鸭掌铲 vs 弹齿（各 3 趟） 3. 工程层：时延补偿开 vs 关（RMS 偏差）
统一工况与统计
1. 0.5km/h、耕深 3cm、20m 试验段 2. 样方前后拍照，数据全部入 CSV 3. 均值±标准差 + 单因素方差分析 4. 结论边界：坡度≤15° 壤土芍药田