## Slide 1
立题与约束
除草机构选型
设计与控制原理
进土深度问题
小结与讨论
2
行间除草是芍药管理的劳力与成本瓶颈
1. 人工 0.3~0.5 亩/(人·天)，占种植管理总成本 40% 以上 2. 双子叶作物行内无法选择性施药，零农残下化学除草不可用 3. 芍药为多年生宿根作物，生长早期冠层覆盖度低 4. 株间除草不在范围内，只做行间，绕开单株识别难题

## Slide 2
立题与约束
除草机构选型
设计与控制原理
进土深度问题
小结与讨论
3
农艺约束框定了样机的设计边界
行距
30~40 cm，轮距与刀间距机械可调
地形
0~15°
目标耕深
30 mm、误差 ±5 mm
物候
多年生宿根，早期冠层覆盖度低

## Slide 3
立题与约束
除草机构选型
设计与控制原理
进土深度问题
小结与讨论
4
八类除草机构逐个筛，六类被排除
1. 评价维度：通过性·伤苗风险·入土稳定性·抗堵·窄行适配·造价 2. 圆盘割刀、旋转锄：需附加驱动且扰动大，易伤宿根根系 3. 立式除草轮与梳齿轮、往复切割器：面向密植株间，窄行间通过性差 4. 激光与火焰、机械臂拔草：能耗与节拍不匹配 5. 化学除草：行内无选择性，零农残要求下不可用

## Slide 4
立题与约束
除草机构选型
设计与控制原理
进土深度问题
小结与讨论
5
入选两类：鸭掌铲主选，弹齿作对比
鸭掌铲 —— 主选
1. 铲刃切削，切根干净 2. 结构简单，与三梁升降兼容
弹齿 —— 作对比保留
1. 峰值阻力低，抗冲击好 2. 切根深度一致性差

## Slide 5
立题与约束
除草机构选型
设计与控制原理
进土深度问题
小结与讨论
6
技术路线：单一相机到刀具位移的四段链路
语义分割 作物墙
→
双墙拟合 导航线
→
横向偏差解算
→
底盘与中间刀执行
1. 不依赖 RTK 与激光雷达，横向位置全部来自单目相机 2. 车端只做采集与执行，PC 集中决策

## Slide 6
立题与约束
除草机构选型
设计与控制原理
进土深度问题
小结与讨论
7
跨 4 行作业，3 条草带由 2 侧刀加 1 中间刀清除
1. 底盘跨 4 行芍药通过，一次作业清除 3 条行间草带 2. 左右 2 把侧刀固定在刀梁上，只管进土不管横移 3. 中间 1 把刀装在滑台上，可左右横移做主动对行 4. 3 根电推杆分别管三个刀梁的升降（48 V，行程 200 mm） 5. 控制板 STM32F407ZGT6，48 V 输入经 DC-DC 出 24 V 与 12 V

## Slide 7
立题与约束
除草机构选型
设计与控制原理
进土深度问题
小结与讨论
8
底盘粗纠偏加刀具细对行，比只纠底盘更可行
只靠底盘纠偏
1. 整车惯量大、响应慢 2. 厘米级细对行会走成蛇形 3. 坡地侧滑与轮胎变形难补偿
底盘纵向 + 刀具横向
1. 底盘保持沿行，只做粗纠 2. 小惯量滑台做厘米级细对行 3. 滑台 300 mm 行程，尚未接线

## Slide 8
立题与约束
除草机构选型
设计与控制原理
进土深度问题
小结与讨论
9
分割选 DeepLabV3+
1. 任务是二分类：作物 / 背景（背景含杂草与裸土） 2. 选 DeepLabV3+ 配 MobileNetV2：端侧算力与实时性优先 3. 不追高分辨率网络：要的是墙的位置，不是像素级轮廓

## Slide 9
立题与约束
除草机构选型
设计与控制原理
进土深度问题
小结与讨论
10
分割分数不等于能导航，评价要分三层
1. 大片裸土分对，不保证近作物那几十像素边界准 2. 对刀具而言，少量边界像素错就可能造成明显偏移 3. 三层评价：分割指标 / 导航线误差与失效 / 田间效果

## Slide 10
立题与约束
除草机构选型
设计与控制原理
进土深度问题
小结与讨论
11
行墙提取分远近两场，三条目标线要分开
去畸变
→
IPM 投影
→
双墙拟合
→
远/近场中心线
→
横向偏差
1. 作物行中心 / 通道中心 / 作业带中心，三者可能不重合 2. 不重合的原因：农艺保护带、叶片伸展、刀具宽度

## Slide 11
立题与约束
除草机构选型
设计与控制原理
进土深度问题
小结与讨论
12
轨迹跟踪用 PD 加横向速率阻尼
1. 控制律 PD(e, ė)：e 为横向偏差，ė 由相邻帧估计 2. 为什么加 ė：只看 e 会振荡，阻尼项用来压超调 3. 时延补偿取 e + ė·τ，不用前移量 v·τ（两者不同源） 4. 当前 AUTO 只发左右轮速，四轮转角在 AUTO 下强制回零 5. 转向几何按前轮 Ackermann + 后轮回正

## Slide 12
立题与约束
除草机构选型
设计与控制原理
进土深度问题
小结与讨论
13
中间刀还不能叫闭环：刀到位了，相机看不出来
1. 相机装在车架上，量的是“行相对车”的偏移 2. 刀在滑台上移过去了，图像里那个偏移量并不会变小 3. 现在代码把这个不变量当误差，输出会一直加到 50 mm 限幅（纯函数复现，非整车） 4. 真误差 = 目标刀位（图像给）− 刀位实测 q（现在没有） 5. 所以先补刀位测量，再谈主动对刀闭环

## Slide 13
立题与约束
除草机构选型
设计与控制原理
进土深度问题
小结与讨论
14
升降管三梁、横移管中间刀，两套机构
升降
3×电推杆 48 V／200 mm／10 mm/s／3000 N，被动进土
横移
48 V 直流伺服 + 300 mm 导轨 + 8 mm 导程丝杆
控制形态
固件为二值开关，仅提刀／落刀两态
默认态
上电全提刀；急停时三梁同时提刀

## Slide 14
立题与约束
除草机构选型
设计与控制原理
进土深度问题
小结与讨论
15
开放问题：刀上发生了什么，机器不知道
1. 挂草缠绕与撞石头都要求立刻抬刀，现在两条都做不到 2. 电推杆只有通电正反转，无位置与负载反馈；协议里也没有深度字段 3. 撞石是瞬时冲击：10 mm/s 抬 50 mm 要 5 秒，靠推杆根本来不及 4. 挂草是缓变负载：可试用电流判据，但通道覆盖推杆待跟线且阈值须台架标定 5. 后果：轻则漏草，重则刀体变形、推杆烧毁、伤芍药根系

## Slide 15
立题与约束
除草机构选型
设计与控制原理
进土深度问题
小结与讨论
16
分两层解：先机械保机，再电流辨草
撞石
瞬时过载靠机械卸载：剪切销或弹簧避障，遇阻刀自退
挂草
缓变负载靠电机电流趋势检测，阈值须台架标定
抬刀速度
现有 10 mm/s 不够，需评估大导程或弹簧快抬
前置条件
刀梁接入方式与推杆电流采样通道待实物确认