## Slide 1
纯视觉芍药行间除草机器人
方案设计与研究进展汇报
面向中草药零农残要求的机械中耕方案

## Slide 2
研究背景
总体方案
理论方法
试验设计
进度与计划
纯视觉芍药行间除草机器人 · 组会进展汇报 · 2026-09-07
2
研究问题：行间除草不伤苗，且不依赖 RTK
1. 芍药林下种植要求零农残，化学除草不可用 2. 底盘跨 4 行芍药，一次作业清除 3 条行间草带 3. 不使用 GNSS/RTK，导航与对行完全依赖单目相机 4. 目标：0.5 km/h 作业，除草率≥80%，伤苗率≤1% 5. 株间除草不在范围内，只做行间（绕开单株识别难题）

## Slide 3
研究背景
总体方案
理论方法
试验设计
进度与计划
纯视觉芍药行间除草机器人 · 组会进展汇报 · 2026-09-07
3
系统闭环：相机到执行的五段数据流
相机采集推流
→
PC 分割+中心线
→
导航与刀控
→
UDP 下发执行
1. 闭环目标周期 50-100ms 2. 车端只采集执行，PC 集中决策 3. 三级看门狗兜底安全

## Slide 4
研究背景
总体方案
理论方法
试验设计
进度与计划
纯视觉芍药行间除草机器人 · 组会进展汇报 · 2026-09-07
4
四个关键决策均已论证并固化为设计基线
刀头
鸭掌铲主选 + 弹齿对比：除草率与伤苗率的权衡
算力
PC 集中计算：一期固定算力变量，验证方法本身
线控
固件 SBUS/UDP 双指令源：遥控保留为备份通道
运动学
四轮差速滑移转向：与实车四轮独立驱动一致

## Slide 5
研究背景
总体方案
理论方法
试验设计
进度与计划
纯视觉芍药行间除草机器人 · 组会进展汇报 · 2026-09-07
5
研究内容与开题完全对应，两处按实车调整
内容一
平台与除草装置设计 → 三刀装置+刀头选型+限深仿形（对应中）
内容二
导航线提取 → 分割 + 行投票裁剪拟合，含霍夫/最小二乘对比（对应）
内容三
上下位机解耦控制 → PC+STM32+协议帧+三级看门狗（对应）
调整一
种植场景由林下调整为大田，光影鲁棒性保留为采集维度
调整二
底盘由四轮转向改为四轮独立驱动差速，运动学模型同步修正

## Slide 6
研究背景
总体方案
理论方法
试验设计
进度与计划
纯视觉芍药行间除草机器人 · 组会进展汇报 · 2026-09-07
6
理论一：单目视觉双墙约束的对行方法
1. 分割出左右行墙，各自最小二乘拟合 x = a·y + b 2. 中心线取两墙加权中点，权重按拟合内点率门控 3. 遮挡场景引入像素密度偏置，改用按行投票裁剪拟合 4. 消融验证：稠密遮挡下中心线误差 25.5px 降至 0.5px 5. 远场中心线供底盘导航，近场供中间刀，双预视点分工

## Slide 7
研究背景
总体方案
理论方法
试验设计
进度与计划
纯视觉芍药行间除草机器人 · 组会进展汇报 · 2026-09-07
7
理论二：差速底盘横向误差模型与 PD 控制
1. 运动学：v=(vR+vL)/2，ω=(vR−vL)/W_eff（滑移转向） 2. 横向误差动态：ė = v·ψ，ψ̇ = 2Δv/W_eff 3. 控制量 Δv = k_p·e + k_d·ė，闭环三阶可作稳定性分析 4. 执行滞后 τ≈0.1s 时 k_lat 上限由相位裕度反算 5. 轮速由 TIM3 输入捕获实测，打滑系数田间标定修正

## Slide 8
研究背景
总体方案
理论方法
试验设计
进度与计划
纯视觉芍药行间除草机器人 · 组会进展汇报 · 2026-09-07
8
理论三：无线链路时延的前馈补偿
1. 补偿律：e_exec = e_meas + ė·τ，开环前馈不改特征方程 2. 时延统计取滚动中位数，对 Wi-Fi 重尾分布稳健 3. p95 超过 50ms 触发告警，500ms 断链强制急停 4. 可验证预言：关补偿时 RMS 偏差恶化量应正比于 τ·v 5. 补偿置于工程实现章节，方法贡献聚焦在对行本身

## Slide 9
研究背景
总体方案
理论方法
试验设计
进度与计划
纯视觉芍药行间除草机器人 · 组会进展汇报 · 2026-09-07
9
IPM 投影误差已分解，对策覆盖主要误差源
安装高度
0.9m 机位下约 1.1cm，一次标定消除
俯仰角
误差随距离二次增长——远场只用于导航
畸变/垄形
先校正再投影；起伏交由 Kalman 滤波
验收线
标记点重投影误差 ≤2cm，工具链已备好

## Slide 10
研究背景
总体方案
理论方法
试验设计
进度与计划
纯视觉芍药行间除草机器人 · 组会进展汇报 · 2026-09-07
10
创新点定稿：方法为核心，装置为载体
创新点1
三刀装置 + 双墙约束主动对行方法（核心）
创新点2
限深仿形机构设计与刀头对比优化
后备点3
时延前馈补偿，视试验显著性决定升格
证据
主动 vs 固定刀对比试验直接验证方法

## Slide 11
研究背景
总体方案
理论方法
试验设计
进度与计划
纯视觉芍药行间除草机器人 · 组会进展汇报 · 2026-09-07
11
三组对比试验覆盖方法、机构与工程三层
三组对比试验
1. 方法层：主动对行 vs 固定刀（各 5 趟） 2. 机构层：鸭掌铲 vs 弹齿（各 3 趟） 3. 工程层：时延补偿开 vs 关（RMS 偏差）
统一工况与统计
1. 0.5km/h、耕深 3cm、20m 试验段 2. 样方前后拍照，数据全部入 CSV 3. 均值±标准差 + 单因素方差分析 4. 结论边界：坡度≤15° 壤土芍药田

## Slide 12
研究背景
总体方案
理论方法
试验设计
进度与计划
纯视觉芍药行间除草机器人 · 组会进展汇报 · 2026-09-07
12
代码与固件侧交付已全部完成
算法
感知/控制/状态机/协议全链路，35 项测试通过
固件
双指令源+三级看门狗，Keil 编译 0 错误
安全
驱动门控接入真实路径，急停帧显式下发
评审
外部 12 条意见逐条采纳/驳回并留档

## Slide 13
研究背景
总体方案
理论方法
试验设计
进度与计划
纯视觉芍药行间除草机器人 · 组会进展汇报 · 2026-09-07
13
当前瓶颈在实物侧，不在算法侧
1. 待办：固件烧录、串口对拍、接线与三项系数标定 2. 待购：RDK X5 网关、CP2102×2、TB6600、CPE 网桥一对 3. 域差异风险已实测：夏季模型在当前田况过分割 4. 对策：10 月中前补采 200-300 张秋季样本并微调 5. 采集清单已定稿：光照×行况×视角矩阵，含密度分级标准

## Slide 14
研究背景
总体方案
理论方法
试验设计
进度与计划
纯视觉芍药行间除草机器人 · 组会进展汇报 · 2026-09-07
14
后续四周：从台架到下田
W1-W2 烧录对拍
→
W3-W4 链路测试
→
W5-W6 采样微调
→
W7 起田间联调
1. 机械收尾与整机装配并行 2. 安全清单逐项验证后下田

## Slide 15
汇报完毕，敬请批评指正！